## Slide 1
بیست و ششمین گردهمایی فیزیک ماده چگال
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
26th Annual IASBS Meeting on
بررسی نقش ضخامت و نوع لایه میانی MoS2 در عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر لایه‌نازک CZTS به‌وسیله شبیه‌سازی SCAPS-1D
طالبی، بهنام؛ مرادی، مهرداد؛ قربانی؛ سجاد
گروه نانوفیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان
Condensed Matter Physics
مراجع
[1] Aydin, Remzi and Idris Akyuz;“Two-stage production and characterization of Cu-poor kesterite CZTS absorber layers”; Optik 200, (2020)
مقدمه
برخی از چالش‌های اصلی مانند ترازبندی نواری نامطلوب در خط اتصال لایه‌های جاذب CZTS و بافر، فازهای اضافی ناخواسته در لایه جاذب و وجود یک لایه میانی MoS2 در خط اتصال Mo/CZTS، مدت زیادی است که به‌عنوان عوامل محدودکننده بازدهی سلول خورشیدی CZTS به‌شمار می‌آید. تشکیل ناخواسته لایه میانی MoS2 معمولاً در سلول‌های خورشیدی CZTSبه‌دلیل واکنش خود ‌به ‌خودی بین اتصال پشتی Mo و عنصر گوگرد (S) مشاهده می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که لایه‌نازک MoS2 هر دو نوع نیم‌رسانایی p و n را از خود نشان می‌دهد. با این حال، MoS2 به‌دلیل وجود نقایص ذاتی جای‌خالی گوگرد (S) که به‌عنوان یک دهنده عمل می‌کند، تمایل طبیعی به داشتن ویژگی‌های نیم‌رسانای نوع n را دارد.]1[
روش
در این شبیه سازی، از نرم‌افزار SCAPS برای آنالیز عددی اثرات لایه میانی MoS2 در ساختار کلی سلول خورشیدی استفاده شده است. شکل 1 طرح‌واره‌ای از ساختار شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد. شرایط اولیه شبیه‌سازی به‌صورت تابش استاندارد 1/5 AM، دمای 300 کلوین، مقاومت سری 2cm/Ω 1 و مقاومت موازی 2cm/Ω 103×4 انتخاب شد.
با در نظر گرفتن تابع کار فلز (Mo) و الکترون‌خواهی و تابع‌کار نیم‌رسانای MoS2 –p، میزان تابع کار نیم‌رسانا از فلز بیشتر بوده و اتصال مابین این دو لایه از نوع شاتکی است. (شکل3-الف). بررسی‏ها مشخص می‏کند که نقش لایه MoS2 –p بیشتر به اتصال لایه MoS2 با اتصال فلزی پشتی مربوط می‏شود. در خصوص اتصال MoS2 نوع p با لایه جاذب CZTS، با توجه به ماهیت اتصال (p-p-n)، افزایش ضخامت حتی تا محدوده 100 نانومتر، تأثیر مخربی بر عملکرد سلول ایجاد نمی‏کند. با بررسی تابع‌کار و میزان الکترون‏خواهی لایهMoS2 –n و تابع‌کار فلز اتصال پشتی (n>ΦMΦ) ، ایجاد یک اتصال اهمی در ناحیه اتصال پشتی مشهود است (شکل 3-ب).. با توجه به ماهیت اتصال لایه MoS2 نوع n با لایه جاذب CZTS و تشکیل پیوند (n-p-n) در سلول، ضخامت محدود این لایه نقش اساسی را در عملکرد سلول بازی می‏کند. لذا وجود لایه MoS2 نوع n در ضخامت‏های محدود (در حدود 15 نانومتر) با توجه به ایجاد اتصال اهمی می‏تواند مفید باشد، ولی در ضخامت‏های بالاتر به‌دلیل تشکیل دیود در اتصال پشتی و ایجاد ناحیه بازترکیب، نقش این لایه در بازدهی سلول بسیار مضر است. در نتیجه لایه میانیMoS2 –n با چگالی دهندگی پایین، به‌عنوان یک جزء اضافی خوش‌خیم عمل می‌کند، در حالی که لایه میانی MoS2 –p، به‌طور کلی باعث بهبود مؤثر خواص الکتریکی و تسهیل ترابرد حامل‌های بار به‌سمت اتصال پشتی می‌شود و متعاقباً بازدهی نهایی سلول را بهبود می‌بخشد.
شکل 3: (الف) نمودار ترازهای انرژی سلول شبیه‏سازی شده باMoS2 –p (ب) نمودار ترازهای انرژی سلول شبیه‏سازی شده باMoS2 –n
نتایج
نتایج حاصل از نقش نوع لایه MoS2 و ضخامت آن بر Voc و Jsc، میزان فاکتور ایده‏آل و بازدهی به‌ترتیب در شکل‌های (2- الف و ب) ارائه شده است. همچنین نمودار ترازهای انرژی سلول شبیه‏سازی شده باMoS2 –p وMoS2 –n به‌ترتیب در شکل‌های (3- الف و ب) نشان داده شده است.
تحلیل نتایج
در لایهMoS2 –p، میزان Voc با افزایش ضخامت بهبود می‏یابد ولی میزان تغییرات Jsc محسوس نیست. در حالی که برایMoS2 –n، افت جریان با افزایش ضخامت شدید است. نقش این افت جریان در کاهش میزان عامل ایده‏ال مشهود است (شکل 2-ب). با بررسی نتایج حاصله از نمودار عامل ایده‏آل و بازدهی براساس ضخامت مشخص شد که عملکرد سلول درMoS2 –p با ضخامت 60 نانومتر وMoS2 –n با ضخامت 15 نانومتر بهینه است.
شکل 1: طرح‌واره سلول شبیه‌سازی شده
شکل 2: (الف) نمودار تغییرات ولتاژ و جریان ، (ب) نمودار تغییرات فاکتور ایده‏آل و بازدهی.
ب
ب
الف
الف